## Slide 1
青色部位为滚道磨削区域，直径均为15.06
灰色为毛坯不磨削区域

## Slide 2
渐进磨区域
反相器过渡孔

## Slide 3
复合磨程序要求：
1、同时具备跳沟磨和渐进磨，且能够多次跳沟和渐进磨。
2、渐进磨倒角处新增余量分配功能
例如该产品磨削总量0.150，渐进磨倒角深度0.1，余量分配如下
 | 粗磨 | 半精磨 | 精磨 | 终磨
循环次数 | 2 | 10 | 2 | 2
倒角处每刀余量分配 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0050 | 0
该种分配表示倒角处每刀磨削比正常滚道每刀磨削增加量。全部设置为0即当前渐进磨程序的路径